|  | ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| --- | --- |

# Меры пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых аппаратов и электрообогревательных приборов

При эксплуатации бытовых газовых аппаратов с водяным контуром необходимо помнить, что дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке и прочистке:

- перед отопительным сезоном – дымоходы сезонно работающих отопительных и отопительно-варочных печей, ёмкостных водонагревателей, отопительных квартирных котлов, независимо от их конструкции;

- не реже 1 раза в квартал – дымоходы кирпичные;

- не реже 1 раза в год – вентиляционные каналы, дымоходы асбестоцементные, гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона.

Во избежание аварий или несчастных случаев категорически запрещается:

- самовольно устанавливать и запускать аппарат в работу;

- открывать газ на основную горелку до розжига запала горелки;

- включать аппарат при отсутствии тяги в дымоходе;

- пользоваться аппаратом детям и лицам, незнакомым с требованиями эксплуатации;

- пользоваться АГВ при неисправной автоматике;

- не допускается устанавливать сгораемые предметы ближе 1 м от горелки;

- разбирать и ремонтировать собственными силами и средствами;

- оставлять аппарат, работающий длительное время, без присмотра;

- пользоваться горячей водой из отопительной системы;

- быстро наполнять горячий аппарат холодной водой;

- эксплуатировать аппарат при неполном заполнении водой;

- использовать для разжигания бензин и другие легко-воспламеняющиеся жидкости;

- эксплуатировать аппарат с неплотно закрытыми дверцами. Помещение должно постоянно проветриваться. При появлении запаха газа в помещении необходимо:

- закрыть газовый кран на газопроводе;

- погасить все огни, не курить, не зажигать спички, не пользоваться электроприборами;

- проветрить помещение.

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрическим обогревателям:

Нормальная работа электрообогревателей обеспечивается правильным и безопасным устройством самих приборов. Поэтому ни в коем случае не используйте самодельные электрообогревательные приборы, изготовленные кустарным способом (так называемые "козлы"), а также трамвайные печи. Пользуйтесь приборами только заводского изготовления. Провода, идущие от обогревателя к электророзетке, не должны быть пересохшими или повреждёнными. Ножки обогревателей должны быть снабжены токонепроводящими каблучками, спираль конструктивно защищена от механических повреждений. Не допускайте соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом – это может вызвать тепловое воспламенение. К такому же результату приводит оплошность людей, когда шнур питания попадает в зону теплового излучения.

Характерные источники воспламенения при пожарах

При эксплуатации приборов периодически проверяйте плотность контактов в местах соединения шнура с клеммами и вилками.

Не оставляйте включённые электрообогреватели без присмотра.

Не допускается сушить белье на обогревателях, а также накрывать их сгораемыми материалами.

Ремонт электрообогревателей доверяйте только квалифицированному специалисту, а не мастеру-самоучке.

После покупки приборов обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности и строго следуйте заводским инструкциям, которые указаны в паспортах на электроприборы. Рекомендуется использовать современные масляные обогреватели с устройствами защиты от перегрева.

Берегите свою жизнь и жизни своих близких!

© «МЧС России» 2012